Vesta - EN ISO 12402-5  - osobní vztlakové prostředky               http://shop.normy.biz/detail/78408

Norma vzniká na základě praktických zkušeností a naopak praxe se řídí normou. Norma nám neřekne a nevyřeší vše navždy a v každé situaci, je to doporučení.

Vest je mnoho typů. Sportovní plovací vesty nejsou záchrannou plovací vestou pro neplavce, ale kromě nadnášení ve vodě poskytují možnost aktivní záchrany.

Rád bych upozornil na důležitý detail vesty, na bezpečnostní pás a přezku.

Správně zde má dojít k vyklouznutí popruhu a uvolnění připoutaného zachránce od lana.                   Na laně zůstane pouze „O“ kroužek nebo „D“ kroužek. Popruh zůstane na vestě.

Výrobce uvádí : „Na vodě může nastat situace, kdy je nutné pás rychle rozepnout i pod zatížením (například přimáčknutí navázaného zachránce proudem ke dnu, … apod.).               Proto věnujeme péči správnému protažení popruhu a zapnutí přezky. Při nesprávném provlečení nelze garantovat dostatečnou pevnost a schopnost pohotového rozepnutí!!!“

Odepnutí lana je samozřejmě v jisté situaci klíčové, jinak visíte v proudu, voda vám jde přes hlavu a nemůžete toho moc dělat. Doufáte, že vás někdo vytáhne / úkol tak pro 3 lidi /. Vytáhnete nůž a pokoušíte se za zády odříznout / výkon pro hadí ženu /.

Je vždy třeba dodržet určité zásady. Ale všechny vesty a přezky nefungují stejně.

1.   Velmi záleží na našití a na poloze destičky vůči přezce, jsou zde velké rozdíly.                   Při provlečení popruhu „cik – cak“ do „Z“ / viz obr. / je ono „Z“ po utažení a zapnutí vysoké řekněme 1 cm, ale široké několik cm. Je to u různých vest různé - a logicky ne vždy stejně dobré. Popruh je širokým vedením tam a zpět sevřený, někdy velmi drhne a nevypne.

V jiném případě jsou otvory v destičce a přezce téměř v zákrytu, takže popruh naopak volně klouže a celý tah je na plastovou přezku, resp. na čep, který nemusí vydržet. To je pro záchranu slabé jištění.

Různé kapsy, neoprenové tunely, pásky, držáky apod. mohou ovlivnit klouzání popruhu            a dokonce i funkci bezpečnostní přezky.

Pokud je neopren nebo kontaktní povrch poškozený, horkem, horkem apod., drhne.  Někdy je popruh také poměrně hrubý a silný, hůře klouže a ztěžuje vypnutí. Příliš dlouhý popruh překáží, kroutí se a hůře se vymotává.

2.   Pokud není přezka pevně našitá na vestě, je to nebezpečné. Tah na plaváčka je většinou z boku, ze břehu. Přezka se tak snadno posune při zátěži popruhu stranou, do tunelu nebo kapsy, která nedovolí její otevření / nebo již rozepnutou přezku opět sevře /               a popruh tak nevypne.

| Protažení popruhu při nouzovém zavěšení člověka za hrudní pás. | Protažení popruhu - základní pozice. |
| --- | --- |

http://www.hiko.cz/plovaci-vesty/vseobecne-informace/

První popsaný způsob / pro záchranu / u velké části vest velmi spolehlivě drží, ale při odpínání v tahu prostě často nefunguje. Lano, popruh i přezka 2 lidi na laně v proudu spolehlivě udrží, ale nevypne. Tření je příliš velké a ani síla vody jej nepřekoná.

Druhý způsob funguje, resp. rozepne se snadno. Ovšem při velkém zatížení popruhu nepůsobí síla na kovovou destičku, ale přímo na plastový čep přezky, který není spolehlivý.

Pozn.: na obr. Je kovová přezka, která se minimálně používá, ale princip je stejný.

„Packa“ přezky, kterou se přezka zavírá, bývá někdy delší, přečnívá a při tlaku nebo zachycení se může rozepnout.

Někdy také zapnutá přezka velmi odstává a hrozí zachycení za něco, hlavně v menších tocích s mnoha překážkami. Je samozřejmě možná i kombinace obou závad…

Spousta vychytávek na krásné vestě nemusí vždy zvýšit bezpečnost, zvyšuje se ale riziko zachycení. Při nacpaných kapsách klesá pohyblivost, hůře se eskymuje, nesehnete se pod kmen nebo lávku...

Delší dobu se v praxi mezi vodáky na WW používají při zapínání vest jiné způsoby, které nelze doporučit, protože nejsou v souladu s doporučením výrobce.

Doporučit lze hlavně praktické vyzkoušení každé vesty na suchu i ve vodě a zejména odpínání popruhu v bezpečném terénu pod spolehlivým dohledem.

Homologace vesty není levná a jednoduchá. Nicméně se velmi přimlouvám za přiblížení teorie i výroby k praxi a za lepší funkčnost bezpečnostních přezek a pásů.

Přikládám několik fotografií z posledního školení záchrany.

Simulovali jsme při školení záchrany situaci, kdy zachránce na laně uloví plaváčka, lano se zasekne a je potřeba se pod vodou odepnout bez ztráty plaváčka a doplavat s ním ke břehu. Použité vesty nejčastěji HIKO, 70 – 120 N, velikosti M – XL s bezpečnostním popruhem. 12 účastníků cca 60 – 100 kg.

V průběhu 2 hodin se celkem 9 x nepodařilo odepnout v proudu a v tahu od lana.

I po rozepnutí přezky se popruh 4 x nevyvlékl, držel pouze třením.

Záchranář s plaváčkem v náručí zůstal viset pod vodou. Vytáhnout oba dostatečně rychle společně se nedařilo, řas běžel. Záchranář musel pustit plaváčka a poté byl hrubým násilím vytažen šikmo proti proudu / 4 lidi /. Další 2 lidi lovili znovu plaváčka.

5 x se rozepnutá přezka posunula a zasekla do boční kapsy. Opět tak nedovolila vyvléknutí popruhu a řešili jsme stejným postupem, ztrátou plaváčka a vyproštěním.

1 x se vypnutí se nezdařilo z důvodu překrouceného popruhu / chyba uživatele vesty /

To je opravdu hodně závad / cca 10 % / a ne vždy to musí dopadnout dobře.

Byli jsme připraveni, 2 lidi ve vodě a 10 na břehu - a stejně jsme 1x raději odřízli lano.

Poznámka :

Podle terénu lze použít druhé lano a „plovoucí karabinu“ pro přitažení záchranáře ke břehu.

A k lanu patří vždycky nůž, protože lano se může zachytit, zamotat etc.  Vždy ve střehu !!

Poslední připomínku mám k lanu.

Ideální je pro naše menší řeky měkčí, neuzlující, barevné, plovoucí lano 15 – 18 m, průměr cca 12 mm, s udávanou nosností 850 i více kg.

V jedné z 10 m házeček bylo lano tenčí, průměr cca 8 - 9 mm, poměrně tvrdé, nesmáčivé. Výsledkem je, že lano hůře plave, špatně se drží a mokré v rukou velmi prokluzuje. / Nosnost neuvedena. /